## Slide 1: cRTOS x Uintr 中期汇报
冉博涵

## Slide 2: 项目背景：cRTOS
在 Hypervisor 上运行两个操作系统
  一个是 Linux 系统，用于提供丰富的系统功能支持
  一个是 Nimbos，是一个实时操作系统（RTOS），用于运行需要低时延的应用程序
整个系统称为 cRTOS（compounded RTOS），同时具有 RTOS 提供的低时延和 Linux 提供的丰富的系统功能支持
该架构在参考文献中提出，原文献使用了完整的 Jailhouse 作为 hypervisor，Nuttx 作为 RTOS，以及一个 patched Linux 版本作为 Linux 功能的来源。
本大实验的项目基于该项目的一个复现，使用 RVM 作为 hypervisor，保留精简的 jailhouse 的 driver 和 partition 部分用于启动 RVM，使用 Nimbos 作为 RTOS。

## Slide 3: 前几周的铺垫工作
环境配置&基本实验框架的运行
阅读：
  Uintr 的应用的相关文献（见附录）
  Intel x86 SDM：uintr，interrupt 等
Uintr 环境的配置（不太顺利）
这周的工作转移到了复现 cRTOS 文献功能到我们的实验框架上。这一部分的工作是 uintr 的引入必要的前提。

## Slide 4: Syscall Forwarding
让 RTOS 获得 Linux 的 syscall 支持的方法：
  通过共享内存进行参数和返回值的传递，实现类似 virtio queue
  通过中断进行通知：Nimbos 作为发送方，使用 IPI 通知 Linux
Linux 侧处理 IPI 的进程称为 Shadow Process
  接收到 IPI 后，从共享内存获得参数，然后调用 Linux 的对应 syscall 进行处理。
  获取返回值后，填入共享内存
Nimbos 侧接收 response 通过轮询完成

## Slide 5: UserBuf 的处理
Syscall Forwarding 中如何处理如 read/write 系统调用中的用户地址空间指针 buf？
目前的实现：拷贝
  在共享内存中划分一块 Data Buffer 区域，在这里面分配出的对应的 chunk_ptr
  将 buf 的内容拷贝到 chunk_ptr，传递后者给 Linux
  返回后，将 chunk_ptr 的内容拷贝回 buf。
两次拷贝有明显的性能损失，文献中有一种更高明的实现

## Slide 6: Shadow Process 的地址空间同步
避免拷贝的唯一方法是，buf 对应的虚拟地址，在 RTOS 和 Linux 侧均会映射到同一物理地址。
实现这个功能需要将 Nimbos 中所有和用户进程地址空间相关的操作同步到 Linux
文献中的实现方法不能直接应用于我们的架构，原因是
  文献中的 RTOS 的进程创建方式比较特殊，是在 Linux 中加载程序，然后通过 TCP 传输给 RTOS 进行加载。—— Linux 能够预知应用的地址布局
  我们的系统的应用 elf 预加载于 Nimbos 的 kernel 中，创建进程时由 Nimbos 直接加载。—— Linux 无法预知应用的地址布局

## Slide 7: 本周进展：Nimbos 侧
实现了三个 forward 给 Linux 的“系统调用”
  Syncmap
  Syncunmap
  Syncfork
在进程创建其 memory set 时，通过 syncmap 方法，通知 Linux 进行同样的 map 操作
在进程 fork 时，调用 syncfork，使 shadow process 也 fork。Shadow process 的子进程和 Nimbos process 的子进程再使用 syncmap 建立同步。

## Slide 8: 本周进展：Linux 侧
Shadow process：实现了对应“系统调用”的 response。
Nimbos-driver（用于在 Linux 中管理 nimbus 状态的一个模块，是一个动态加载的 kernel module）
  实现了多 slot 的支持：管理多个 shadow process 以及其对应的 irq。

## Slide 9: 结果展示：Cyclictest 测例
该测例作为 bench 的条件不够严格，暂时仅用于验证 fork 实现的正确性
  Rust user shell 能够正确运行说明 init proc 和 shadow process 能够同步
  Cyclictest 能够正确运行说明 fork 后的子进程能与 shadow process 的子进程建立同步
  再次在 user shell 中运行其他程序，证明各进程的映射是独立的

## Slide 10: 未来的工作
整理代码，让新功能作为一个模块引入 nimbos，提交 PR
实现更多的 syscall：
  sys_clone：nimbos 的线程机制和 linux 不同，需要特殊处理
  sys_exit：在进程退出时，同步释放 shadow process （需要在 sys_clone 的基础上实现，因为 nimbos 的线程实现的特点）
引入 uintr：将 ipi 替换为 uipi，使用 uintr 进行通知。

## Slide 11: 附录
主参考文献：
  Obtaining hard real-time performance and rich Linux features in a compounded real-time operating system by a partitioning hypervisor.
其他：
  Skyloft: A General High-Efficient Scheduling Framework in User Space
    一个基于 uintr 的调度框架，在 U-mode 下调度，减少开销
  Fast Core Scheduling with Userspace Process Abstraction
    在一个 kProcess 的地址空间中下划分出若干子空间作为 uProcess，通过 uintr 实现高效 IPC、context switch 等

## Slide 12: 感谢聆听
感谢胡柯洋学长的答疑与支持
感谢陈渝老师提供的平台与关注